广东明星太阳能有限公司

太阳能黄闪灯

太阳能黄闪警示灯是一种采用国外先进的LED发光器研制开发的交通设施.利用太阳能电池板供电,无须外界电源,是不具备外接电源的交通道口理想的交通警示标志.本产品功耗低,寿命长,运行成本低,被誉为绿色产品.本产品由超高亮LED阵列,单片微控制机,太阳能电池板,免维护蓄电池,支架等组成.适用于需要设置引导及警示车辆行使的路段。

| 组成元件 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 太阳能电池板 | 类型：多晶硅,寿命>20年 功率：7W 电压：18V |
| 蓄电池 | 类型：免维护铅酸电池,寿命>5年 容量：7AH 电压：12V 环境：-30---+65摄氏度 |
| 发光二极管（LED） | 颜色：黄，红 96pcs 角度：30度 强度：红7000mcd 黄7000mcd 频率：45次±2次/min 寿命：10万小时 |
| 控制器 | 可控制闪烁单黄, 慢字，单黄+慢字 可控制全天闪烁，晚上闪烁 |
| 外壳 | 材料：PC塑料 防护等级:IP54 |
| 整体性能 | 在-30---+65摄氏度可正常工作，可视距离>1000米，连续阴雨天气工作>200小时 |
| 配件及安装 | 本产品为纸箱包装，配套抱环直接安装 |

价格：800

广东明星太阳能有限公司编制                 联系人： 	黄锦平：15919135552