北京市经管站村务公开系统触摸查询机

安装触摸查询机内部主机指南

- 先要知道主机的各个接口都是什么？

- 看看礼盒里面和机器内部以及主机上都有什么线？

这是触摸屏COM口信号连接线和取电线。

这是触摸查询机与内部主机的连接启动线。

这是主机音频线。

这是主机电源线。

这是显示器信号线。

下面是各种线的连接图。

这是触摸屏COM口信号连接线和取电线连接图

这是触摸查询机与内部主机的连接启动线连接图如下：

触摸屏取电线与主机内部的主机电源连接图如下：

这是与主机内部主板连接的，打开主机内部找到和下图一样的接插件上面写着POWER－SW，把做好的连接线连在主机内部就可以了。这样机器外部那个绿色按钮就可以用了。

这是主机电源线连接图如下：

这是主机音频线连接图如下：。

这是显示器信号信连接图如下：

以上就是主机的接线的方法。

按照上面的方法，全部数据线全部连接正确了，下面步骤是如何装触摸屏驱动程序。

- 打开我的电脑D盘，点击华夏楚天这个文件夹，里面有个触摸屏驱动。

- 双击这个应用程序

然后点击Install后,会出现以下图，然后点击Next（意思为下一步）

最后点击Finisn(完成)

- 点击桌面的图标

点击设置

然后点击校准，出现以下图。

然后用手指去点击一下看到右侧的标靶把手松开。

四点都校准完毕出现以下图：

用手点击退出。最后点击确定。证明这次校准完毕。如果觉的点击不准确，还可按以上方法重新校准。