HE-1000™----现场生物强化技术

产品说明

HE-1000™是一种浓缩强效的混合液，是生物降解合成剂、无毒、非易燃表面活性剂及精选养分的共混物。当HE-1000™在现场被清水稀释时，一旦通过喷洒或混合接触，即能够将烃类块降解成小球或液滴。这些液滴紧密地悬浮在溶液中，并在冲洗过程中和处理后的介质中保持稳定。该作用引人注目的证据就是：油污土壤或坑里的淤泥颜色立即发生了改变，烃类的气味也消除了。HE-1000™在清水和盐水环境中均可发挥作用。

在对排污坑进行处理时，建议向处理后的介质中加入新的土壤，以便提供稳定和新的细菌来源，从而在所有介质内创造一个同质的烃类混合物组分，同时，增加暴露给原生微生物的表面面积。由于TxChemHE-1000™易于生物降解并富于营养，故其通过给混合物增添其他营养物质，进一步增强了生物降解过程。在厄瓜多尔的亚马逊盆地发生的案例表明：尽管现场因每日降雨引发了洪水，在采用HE-1000™进行处理之后，原生微生物仍然能够迅速地将沥青质原油的残余痕迹耗尽。

缓和的直接证据显示：不论烃特性或TPH（总石油烃）的基础含量如何，处理后的介质中的TPH（总石油烃）含量（根据美国环保署（EPA）方法418.1确定的总石油烃）出现急剧下降。因此，仅花费土壤开挖、重新安置、处置、焚烧或传统生物处理法通常所需要的一小部分时间和费用，采用HE-1000™就能够取得效果。采用HE-1000™所能够收到的长远利益在于它有利于通过自然途径促进生物降解。

在专业人士根据所有安全规则进行使用的前提下，使用HE-1000™清除混凝土或沥青公路上的石油、柴油、汽油溢出物也是安全和行之有效的。如按推荐使用， HE-1000™将会在清洗过程中将微烃液滴密封并紧紧悬浮，几乎立即使大多数易挥发性物质变成非易燃的，而对混凝土或沥青路面不造成损害。尽管HE-1000™被认为对最敏感的生态系统也具有环保性（根据美国环保局LC-50糠虾期毒性试验），其污水管理应始终遵守联邦、州和当地的法规和规章。