# Text boxes

万能型纳米中和固化剂

三、泄漏物的处置

记住，不管是泄漏是大还是小，防止被污染的物质包括水、土壤流入工厂或其他干净区域、 社区和地小水尤为关键。有的化学物质，哪怕是非常微量（鞋子上粘了点），也会污染整个 水源。所以需要把所有泄漏的、损坏的化学容器或污染的物体以及土壤放入有毒物质密封桶， 等待专门处理。所有的防护设备、救援工具、衣服、眼镜、人员都要充分的洗消，防止二次 污染。洗消水也必须放入有毒物质密封桶等待处理。所有的设备工具不能够洗消干净的话， 就全部销毁。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入含油污水系统处理。最有效的方法 是移除 5-9 厘米的被泄露物浸泡的土壤。被污染区域至少用 5 厘米石灰覆盖，然后植入草皮。

洗消池

废液清理器

四、化学品泄漏事故的评估和汇报

OSHA 规定所有泄漏事故必须评估和汇报。你可以和你的同事讨论如何在今后，避免泄漏的 发生和正确处理泄漏的步骤。从泄漏事故中学习，你能够预防事故。

泄漏事故 MEMO（备忘录）文件应当包括：

（1），化学品名称

（2），数量

（3），报告人姓名

（4），公共安全支持（应急队、政府机构、消防队称等）

（5），接到信息、采取行动、清理的时间

（6），MSDS 评估

（7），化学废物的处理和清除

（8），人员伤亡情况

（9），清理程序和清理过程中用的物质

（10），泄漏原因的分析和预防措施 在所有情况下，报告只应包含事实的陈述。

对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。

3.2.1.2 筑堤和转向 筑堤防护或者引流到安全地点，筑堤是将液体泄漏物控制到一定范围内，再进行泄漏物处置 的前提。确定筑堤的地点很重要，既要离泄漏点足够远，保证有足够的时间在泄漏物到达前 修好围堤又要避免离泄漏点太远，使污染区域扩大，带来更大的损失。对于无法移动装置的泄漏，则在事故装置周围筑堤或修建处置池，并根据泄漏液体的性质采 取相应的处置方法。对于贮罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

3.2.1.3 围堵（containment）基本上，围堵被认为是攻击性措施。化学品容器包括油罐车、储油罐、油桶、化学品桶发生泄漏后，立即进入热区中的泄漏处，采取有效措施修补和堵塞裂口，制止化学品的进一步泄漏，对整个应急处理是非常关键的。能否成功地进行堵漏取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。若在生产使用过程中发生化学品泄漏，可采取关阀断料、开阀导流、排料泄压、紧急停车等工艺措施制止泄漏。

接下来，就可以通过下列措施实现泄漏的控制：

（1）把容器修正、停止泄漏。用一个更大的不会泄漏的容器盛装（Overpack）正在泄漏的、 损坏的化学品容器，从而控制泄漏。

有毒物质密封桶

（2）将空桶或盛漏池、盛漏围堤等二次围堵设备盛住泄漏。对于大型液体泄漏，为了减少 泄漏液体的挥发，降低危害，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内。

盛漏围堤

（3）对泄漏物质的处置，通常用细沙、锯末、吸附棉等物质吸附泄漏的液体。但吸附的化 学液体毒性并未减除或降低。另外，这些吸附剂还具有选择性。如果是强氧化剂化学物质， 锯末，可能起火。酸性中和剂只能中和碱性物质。所以化学品泄漏事故应急处置时，最好用 非常通用的（没有选择性或选择性极少）的中和固化剂来中和固化泄漏的化学物质，中和后， PH 值变为中性，毒性和危险性大大降低。固化后，清理变得容易，废弃物处理也变得非常 容易。想想看，有多少化学品泄漏事故发生时，我们知道这是什么化学品？我们能了解它多 少知识？所以通用的中和消毒剂是处理化学品泄漏事故的关键，可以在最短的时间内控制事 故。

3，现场急救

在任何紧急事件中，人命救助是最高优先原則。 在事故现场，化学品对人体可能造成的伤害为：中毒、窒息、冻伤、化学灼伤、烧伤等，进 行急救时，不论患者还是救援人员都需要进行适当的防护。 当现场有人受到化学品伤害时，应立即进行以下处理：迅速将患者脱离现场至空气新鲜处； 呼吸困难时给氧；呼吸停止时立即进行人工呼吸；心脏骤停，立即进行心脏按摩；皮肤污染 时，脱去污染的衣服，用流动清水冲洗，冲洗要及时、彻底、反复多次；头面部灼伤时，要 注意眼、耳、鼻、口腔的清洗；当人员发生冻伤时，应迅速复温。复温的方法是采用 40°C

—42°C 恒温热水浸泡，使其温度提高至接近正常；在对冻伤的部位进行轻柔按摩时，应注 意不要将伤处的皮肤擦破，以防感染；当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用水冲 洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染；不要任意把水疱弄破。患者口渴时，可适量 饮水或含盐饮料；口服者，可根据物料性质，对症处理；经现场处理后，应迅速护送至医院 救治。

4，泄漏的处理和控制

易燃化学品泄漏处理不当，随时都有可能转化为火灾爆炸事故，而火灾爆炸事故又常因泄漏 事故蔓延而扩大。因此，要成功地控制化学品泄漏，必须事先进行计划，并且对化学品的化学性质和反应特性有充分的了解。

3.1 泄漏处理注意事项

:进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：进入现场人员必须配备必要的个人防护器具； 如果泄漏物化学品是易燃易爆的，应严禁火种；应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护；封闭下水道和雨水口和一切可能逃出的路径。

雨水口或下水道围堵封盖

3.2 泄漏控制

3.2.1  如 果 可能 的话 ，可通 过局 限性措 施将 危险物 质的 泄漏局 限在 特定的 区 域

（confinement）。这些措施基本上是防守性的（守势而为），一般来说大多是距离泄漏处较远 而被执行。这可通过以下方法：

3.2.1.1 覆盖和稀释 为减少挥发性液体化学品在大气中的蒸发速度，可将泡沫覆盖在泄漏物表面形成覆盖层，或将冷却剂散布于整个泄漏物表面固定泄漏物，从而减少泄漏物的蒸发，降低其对大气的危害和防止可燃泄漏物发生燃烧。 通常的泡沫覆盖只适用于陆地泄漏物，并根据泄漏物的特性选择合适的泡沫，一般要每隔30-60 分钟覆盖一次泡沫，以便有效地控制泄漏物的挥发。另外，泡沫覆盖必须和其他的收容措施如筑堤、挖沟槽等配合使用。 常用的冷却剂有二氧化碳。液氮和冰。要根据冷却剂对泄露物的冷却效果。事故现场的环境 因素和冷却对后续采取的其他处理措施的影响等因素综合选用冷却剂。 通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全 地带扩散。在使用这一技术时，将产生大量的被污染水，因此必须疏通污水排放系统（最好 应对污染水进行一些处理，降低毒性，避免直接排进污水系统尤其是雨水系统。如果水中含 有高浓度危险性毒性物质，势必引起相应的污染），

(2)，起火或有起火的危险

(3)，超出涉及到人员的清理能力之外 (4)，没有后备人员来支持清理

(5)，没有需要的专业防护设备

(6)，不知道泄漏是什么物质

(7)，泄漏可能导致伤亡

(8)，泄漏的物质进入周围环境（土壤和下水道、雨水口）

二、化学品泄漏事故的应急处理

化学品泄漏事故的应急处理过程一般包括报警、紧急疏散、现场急救、泄漏的处理和控制

（包括火灾控制）几方面。一个成功的泄漏控制包括以下几个步骤，这几个步骤快速发

生也经常相互重叠。

1，报警

在美国，如果有 4.5 公斤苯泄漏，就必须立即通知美国环境保护署。可见美国非常重视化学品泄漏事故以及处理。 所有的泄漏必须立即报告，这是必要的和强迫的。及时传递事故信息、通报事故状态，是使事故损失降低到最低水平的关键环节，这个环节处理得当会使可能形成灾难性事故变成灾害性事故。而一些小事故处理不当，延误时间，也能形成灭顶之灾。 要训练员工无论何时发现泄漏-不管是大的还是小的泄漏，都要向他的上级（当班车间主任 或值班长）和企业调度室或紧急协调员汇报。当发生突发性危险化学品泄漏造成严重的受伤、 着火或爆炸，首先拨打消防 119 电话然后是 EHS 部门。如果是在运输途中应向当地应急救 援部门或“119”报警。 报警内容应包括：事故单位、事故发生的时间、地点、化学品名称和泄漏量以及泄漏的速度、 事故性质(外溢、爆炸、火灾)、危险程度、有无人员伤亡以及报警人姓名及联系电话。 上级和紧急协调员立即通知员工是否马上独自处理这些非常小的泄漏还是马上撤出，让专业 的泄漏处理队伍或消防来控制和清理。 如果事故要求紧急撤离，必须拉响警报，离开建筑物。 只是一味等待急救队或外界的援助会使微小事故变成大灾难，因此每个在现场的人都应按应 急计划采取正确的行动。

2，紧急疏散

2.1 建立警戒区域 事故发生后，应根据化学品泄漏的扩散情况或火焰辐射热所涉及到范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒。除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区。泄漏溢出的化学品为易燃品时，区域内应严禁火种。

2.2 紧急疏散 迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。紧急疏散时应

注意：如事故物质有毒时，需要佩戴个体防护用品，并有相应的监护措施；应向上风方向转 移；明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向； 不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在污染区与着火区。为使疏散工作顺利进行，每个车 间应至少有两个畅通无阻的紧急出口，并有明显标志。

1，化学品泄漏事故的应急处置

2，化学品泄漏了，你该怎么办？

3，化学品泄漏事故处理的程序

摘要：本文参考、总结了众多美国化学品泄漏事故处理案例和处理程序和国内发表的一些化

学品泄漏处理程序的文章，提出了一个比较完整、清晰、全面的思路：怎么快速、有效、正确

地处理化学品泄漏事故。告诉你：化学品泄漏了，你该怎么做？

一、前言

化学品泄漏非常危险，因为它可能很快影响成千上万的人。有的时候，化学品的清理也非常困难，特别是在没有通知相关的部门或机构情况下。尽管我们作了最好的预防，比如，经常定期检查化学品容器是否有泄漏、腐蚀和密封损坏，小心处理容器，用完后，密封好盖子。安全技术在过去几年内也有很大提高，但化学品泄漏事故偶扰还会发生。泄漏的后果可能是灾难性的。有害者的影响可能是长期的或短期的。皮肤烧灼、失明和组织损伤是常见的暴露于化学品泄漏的情况。有些长期影响更为可怕，癌症、器官失效、循环系统失效和神经系统 trauma 可能在几年内形成，但结果是很难治愈。 不管是小的泄漏还是大的泄漏事故，我们必须准备好、快速和有效反应，控制泄漏避免进一 步严重的影响。

1， 准备

必须事先做好准备，防患于未然。了解公司的紧急反应计划、撤离路线和你在化学品泄漏事故

中的作用和地位。保留你需要汇报的上级和泄漏事故应急协调员的电话。检查你使用的化学品

的标签和 MSDS。你应该知道的化学品的潜在危险性包括着火性、爆炸性、反应性和毒性。

2，发生

一旦泄漏发生，不要惊慌。尽量不要去摸它、从泄漏物上面走过或者去呼吸它。 按照应急程序来处理。关键是要快和有效！首先你需要立即评估，这是不是个大的化学品泄漏？

泄漏控制是个专业的工作。但除非很小很小的泄漏事故（通常小于 1 升的挥发物和可燃溶剂、腐蚀性液体、酸或碱、小于 100 毫升的 OSHA 管制的高毒性化学物质）、而且你了解危险性并且你有适当的个人防护设备（防护衣），你应当才可以实施控制和清理。但必须记住，所有的泄漏都是危险废物必须得到妥善处理。任何比较大的或大的泄漏事故并且/或者你不了解化学物质的毒性或正确的清理程序，你必须报告公共安全或消防部门，都应交给受过专业培训和专业装备的专业人士来处理。除非你是应急小组成员，你必须按照规定路线撤离到安全区域，警告和通知别人离开或站在安全区域。应急反应人员和队伍会快速评估形势、参考 MSDS，了解他们对付的是什么物质、危险 是什么、需要怎么做来控制泄漏。他们会装备必要的个人防护（包括呼吸器、手套。眼镜或 其他防护脸部工具）和泄漏控制设备投入工作。控制越早开始，效果就越好。

只要满足下面一个或多个条件，就可视为大的泄漏：

(1)，需要医学观察的受伤