平板技术要求

批准：

审核：

校对：

编制：

中国汽车工程研究院

平板技术要求

1 项目名称

平板（含安装）。

2 适用范围

平板主要用于工装夹具、试验设备、试验样品的安装、检验和固定或划线等计量用途。

3 依据标准

- JB/T 7974－1999《铸铁平板》

- GB/T 22095-2008《铸铁平板》

- JJG 117-2005《中华人民共和国国家计量检定规程》

- 相关企业标准

4 主要技术参数要求

- 平台1

规格：20000×4000（16个2500×2000×220的平板组成）

- 平台2

规格：4500×4000（4个4500×1000×220的平板组成）

- 平台3

规格：12000×10000(10个3000×2000×220的平板组成)

6 技术要求

6.1.1 三个平板的装配图见附录。

6.1.2平板材料为铸铁，规格为T型槽平板，级别为3级，牌号HT250，其有关参数(工作面平面度最大允许误差、工作面平面度测量结果不确定度、重复测量变动量、粗糙度等)应符合标准中3级平板的相关规定。

6.1.3 平板工作面不得有严重影响外观和使用性能的砂孔、气孔、裂纹、夹渣、缩松、划痕、碰伤、锈点等缺陷。

6.1.4 平板的铸造表面应清除型砂且平整，涂漆牢固。

6.1.5平板工作面上，直径小于15mm 的砂孔允许用相同材料堵塞，其硬度应小于周围材料的硬度。工作面堵塞的砂孔应不多于4 个，且砂孔之间的距离应不小于80mm。

6.1.6平板应采用优质细密的灰口铸铁或合金铸铁等材料制造，其工作面硬度应在170～220HB范围内。

6.1.7平板工作面通常应采用刮削工艺。对采用刮削加工的3 级平板工作面，其表面粗糙度Ra的最大允许值为5μm。

6.1.8平板侧面对工作面的垂直度公差和平板两相邻侧面的垂直度公差均为GB/T 1184 中规定的12 级。

6.1.9平板工作面中央的集中载荷区域、施加的额定载荷和允许挠度值应符合相关国标和检定的规定。

6.1.10工作面与侧面及相邻侧面之间的夹角应在90°±10´范围内。

6.1.11平板应去磁和稳定性处理。

6.1.12平板相对两个侧面上，应有安装手柄或吊环装置的螺纹孔（或圆柱孔），且装置位置的设计应尽量减小因搬运而引起的变形。

6.1.13平板工作面上的螺纹孔（或沟槽），其部位应不高于工作面。

6.1.14平台T型槽尺寸规格见附录。

6.1.15厂家需要负责平板的安装、固定等工作（因厂房起吊装置限制，每块平板质量≤5t，如超过，厂家需自备起吊装置）。

6.1.16 除提供平板外，厂商还要提供配套的地脚螺栓（窄型）100套，其中带压板30套，具体型式（如尺寸、长度等）待协商。

6.1.17 平板安装后的平面度0.5mm

6.1.18 T型槽间距200mm。

7 试验台通用技术要求

7.1 加工制造要求（包括设计确认、材料、表面处理、标识等方面）

7.1.1 试验台在投入正式加工制造之前，乙方的设计方案和总图应交由甲方认可（试验台设计的正确性以及最终的产品质量由乙方自行负责），以保证试验台的功能、配置和主要技术参数指标满足甲方的技术要求。

7.1.2 试验台所用材料应符合机械、电气方面的标准、法规。

7.1.3 试验台外形须美观大方，色彩协调，试验台骨架采用铝合金型材，试验台各部件应耐水、耐油、耐腐蚀，尤其是接触制动液的部件应采用有效的表面处理工艺，部分部件允许采用不锈钢。

7.1.4 试验台各部件和气、液、电路管线等应有清晰、持久的标识，便于试验台的故障排查和维修保养。

7.1.5 试验台必须易操作、易接近、易维修保养。

7.1.6 试验台设计时须充分考虑设备自身的过载、过流、过位、过热、漏电的保护和警示。

7.2 劳保、环保、节能要求

7.2.1 试验台须充分考虑操作者和参观者安全防护，对旋转运动件、可能液体飞溅件、可能气体爆破件必须加装封闭防护罩。

7.2.2 试验台须避免外排物对操作者、试验室和环境产生的不良影响。

7.2.3 试验台须采用最佳的节能减排方案，努力降低能耗。

7.3 技术文件、资料要求

7.3.1 乙方须向甲方移交平板的机械图纸及使用说明书一式两份，其内容包括使用方法、操作规程、日常保养、常见故障及排障方法等。

7.3.2 乙方须向甲方移交平板总图、零件图、夹具工作图、易损构件结构图、连接构件工作图等图纸一式两份。

7.3.3 乙方须向甲方移交主要元器件清单一式两份，其内容包括零件名称、型号、产地、厂商、联系方式。

7.3.4 乙方须向甲方移交易损件和配件清单一式两份，其内容包括元器件名称、型号、产地、厂商、联系方式。

7.3.5 乙方须向甲方移交省级以上法定计量检定机构对试验台测试系统出具的检定报告。

7.3.6试验台的知识产权由甲乙双方享有，不得向第三方泄露和转让，乙方的核心知识产权归乙方享有。

7.4 随机工具、备件要求

7.4.1 试验台须配备一套使用和维修所需的较特殊工具、专用工具。

7.4.2 试验台须配备一套标定工具。

7.4.3 须配备足够试验台正常使用一年的备件。

7.5 试验台交货、验收要求（包括包装、运输、培训）

7.5.1 试验台的包装须满足国家标准，用环保的可回收的材料，包装须符合防潮、防尘、防锈、防震要求。

7.5.2 对重心明显偏置的设备，在包装箱上须标明重心位置。

7.5.3 包装箱须方便叉车或吊车进行搬运。

7.5.4 试验台须选用安全稳妥的运输工具。

7.5.5 乙方须在设备安装地免费培训甲方3～5名使用、维护人员。

7.5.6 平板分两次验收，第一次预验收在乙方所在地进行，重点验收外观、功能、配置和技术参数指标。最后终验收在平板安装地进行，按技术要求对安装后的平板进行全面、详细的考核验收，性能试验重点考核重复性、一致性，耐久试验重点考核可靠性，终验收合格后签署终验收合格报告。

7.6 质量保证（保修、索赔）

7.6.1 签署终验收合格报告后试验台正式进入保修期，乙方对试验台免费保修2年（见商务要求），保修期内由于设计、制造缺陷以及不明原因造成的故障，乙方免费保修；由于甲方非正常使用造成的故障，乙方有偿保修，但只收取优惠的成本费。

7.6.2 保修期以外针对平板及附件的维修，乙方提供平板终身有偿服务，收费优惠。

7.6.3 签署终验收合格报告以后，对甲方在使用过程中提出的保修、维修要求，乙方应在24小时内作出口头回应，在48小时内作出书面回应。在甲方根据这些回应作出处理后仍然不能排除故障，乙方应在72小时内派人至试验台现场进行处理。

7.6.4 平板由于设计、制造、安装缺陷对甲方生命财产造成的伤害，以及相关设备停机瘫痪时间过长对甲方造成的经济损失，甲方有权向乙方索赔。

8商务要求

8.1资格标准

8.1.1 参与投标的制造商或投标人所代理的制造商应是国内在该领域有良好声誉的、达到相当规模的、已至少有5套以上同类产品在中国境内有效运行（同等条件下有出口纪录的优先）。

8.1.2投标的设备其主机应是投标人或投标人所代理的制造商自己生产的，否则将作为不符合资格要求论处。如在整个系统中有其他公司生产的配套件，应将其产品质量、性能、相互通讯和服务的负责保证方式的证明在投标文件中一一列明。

8.1.3 投标人或投标人所代理的制造商必须通过ISO9001：2000认证，仪器设备的生产、标定、质量控制过程必须符合ISO9001管理程序。

8.1.4投标人需提供以下证书或证件供审查：a、法定代表人证明书及授权委托书；b、企业法定代表人或被委托人身份证；c、营业执照（副本）；d、其它见附件1

8.2报价及付款要求

8.2.1分项报价，列出主要零部件产地、联系方式、价格（见附件2）。

8.2.2总价：增值税票含税价，普通发票含税价（如有）

8.2.3付款方式：分期支付，  %预付款，  %交货付款，  %最终验收付款，  %作为质保金，待质量保证期满后支付。付款方式须注明是否同意接受六个月以内的承兑汇票，如无明示将被视作同意接受。

8.2.4备品备件要求（如有）：提供满足货物验收后正常运行12个月所需的备件，并给出其推荐的清单、规格型号、分项报价、合价以及生产厂家、货源地址等，并随机附带设备的专用工具。

8.2.5质量保证期：从终验收之日起24月。

8.3交货地点及日期

苏州凯瑞汽车测试研发有限公司           1台    2009年9月1日

8.4违约责任

项目完工每逾期一天，计收违约金为项目总价的1‰；超过1月后，认为投标人不能满足需方要求，投标人（供方）应退回全部预付款并赔偿全部预付款7％的违约金。其他违约事项的罚则届时以双方签订的合同为主，但不得享有违约金免除的宽限期。

附件1

投标书

中国汽车工程研究院：

（投标人全称）授权       （全权代表姓名）         （职务、职称）为全权代表，参加贵公司组织的                     （招标项目名称）、              （招标编号）招标的有关活动，并对                  项目进行投标。为此：

1.  提供投标人须知规定的全部投标文件；

1.1  投标书正本一份，副本3份，电子版本1份；

1.2  资格证明文件各二份；

1.3  投标人的机构注册地点、主要营业地点的原始文件副本。

1.4  投标人在过去三年和现在正在进行的与本合同项目相似的经验和合同履行情况（附相关的合同文件副本、竣工证书和质量评定证书等）。

  - 认证证书。

  - 投标人的财务状况，包括最近三年的损益表和资金审计报告。

  - 有关目前涉及投标人的诉讼案的资料。

2.  投标项目的总投标价为（大写）：                       万元。

- 保证遵守招标文件中的有关规定。

- 保证执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 愿意向贵方提供任何与该投标有关的数据、情况和技术资料。

6.  本投标自开标之日起       天内有效。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址(address)：

邮编(postcode)：

电话(telephone)：

传真(fax)：

投标人（盖章）Name of the bidder ( sealed):

全权代表（签字）Name of representative (signed):

日期Date:     年(Y)    月(M)    日(D)

附件2

投标报价明细表

招标项目名称：                     	          招标编号：

Bidding item name：                             IFB No.

单位：万元

| 序号 | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 数量 | 单价 | 合价 | 产地及联系方式 |
| 1 | 设备 总价 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品（易损件）消耗品 （含所有设备及仪器） |  |  |  |  |
| 3 | 附件或组件 |  |  |  |  |
| 4 | 专用工具 |  |  |  |  |
| 5 | 设计费 |  |  |  |  |
| 6 | 安装调试费 |  |  |  |  |
| 7 | 预验收费用 |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费和售后服务费 |  |  |  |  |
| 9 | 运输及保险费 |  |  |  |  |
| 10 | 资料费 |  |  |  |  |
| 11 | 培训费（人/天） |  |  |  |  |
| 12 | 包装费 |  |  |  |  |
| 13 | 项目管理费 |  |  |  |  |
| 14 | 利润 |  |  |  |  |
| 15 | 税金 |  |  |  |  |
| 16 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |

注： 1.投标价合计应与“附件1投标书”中的“投标项目的总投标价”一致。

2. “设备总价”的金额应与附件2－1中“设备总价”的金额相一致；第2～16项累计金额应与附件2－1中第3项“其他合价”的金额相一致。上述金额如有不一致的，以最有利于招标人的金额为准。

3.以上每一项目的报价应仅含该项本身内容的报价，投标人不得将其他项目的价格（如安装调试费、技术服务费、运费等）含在上述一项或多项中作为整体报价。如果投标人未填报某一或若干分项，则此项或若干项的费用则被认为已经包含在报价清单的其他项目中。投标人在投标报价（含分项报价）中，没有注明或填写价格的，该项费用为免费或由投标人自行内部消化。

4.国内供货投标报价为：到厂价；

投标人（盖章）Bidder (Signature)

全权代表（签字）Full-fledged member (Signature)

日期Date:     年(Y)    月(M)    日(D

该附录仅供参考，具体以供应商实际技术方案为准

附录  平台及T型槽

平台1装配图

平台2装配图

平台3装配图

T型槽