工程单位换算表

长度单位 1 in = 25.4 mm 1 ft = 0.3048 m 1 micron = 0.001 mm 面积单位 1 in2 = 6.45 cm2 1 ft2 = 0.093 m2 体积单位 1 litre = 0.001 m3 1 cu.ft. = 0.0283 m3 1 cu.in. = 16.39 cm3 1 fluid oz.(imp) = 28.41 mL 1 fluid oz.(us) = 29.57 mL 1 gal(imp) = 4.546 L 1 gal(us) = 3.79 L 温度单位 (°F-32)X5/9=℃ K-273.15 = ℃ 功及能量单位 1 Nm = 1 J 1 kgm = 9.807 J 1 kW/hr = 3.6 MJ 1 lbft = 1.356 J 功率单位 1 Nm/sec = 1 W 1 lbft/sec = 1.356 W 1 kgm/sec = 9.807 W 1 Joule/sec = 1 W 1 H.P.(imp) = 745.7 W 质量单位 1 lb = 453.6 g 1 tonne = 1000 kg 1 ton(imp) = 1016 kg 1 ton(us) = 907.2 kg 流量计算公式 Q = Cv值 X 984 = Kv值 X 1100 Cv = So ÷ 18 力单位 1 kgf = 9.81 N 1 lbf = 4.45 N 1 kp(kilopound) = 9.81 N 1 poundal = 138.3 mN 1 ton force = 9.964 kM 力矩单位 1 kgm = 9.807 Nm 1 ft. poundal = 0.0421 Nm 1 in lb = 0.113 Nm 1 ft lb = 1.356 Nm 压力单位 1 psi = 6.89 kPa 1 kgf/cm2 = 98.07 kPa 1 bar = 100 kPa 1 bar = 14.5 psi 1 mm mercury = 133.3 Pa 1 in mercury = 3.39 kPa 1 Torr = 133.3 Pa 1 ft water = 0.0298 bar 1 bar = 3.33 ft water 1 atmosphere = 101.3 kPa 1 cm water = 97.89 Pa 1 in water = 248.64 Pa 换算表 1psi=6.895kPa=0.07kg/cm2=0.06895bar=0.0703atm 1standard atmosphere=14.7psi=101.3kPa=1.01325bar 1kgf/cm2 = 98.07kPa=14.22psi = 28.96ins mercury 1m3 = 1000000cm3 1cu ft/min = 28.3 l/min 1Pa = 1N/m2 1ft lb = 0.13826kgm = 1.356 Nm 1 L = 1000cm3 = 1.7598pint = 1000000mm3 1 tonne = 1000 kg = 0.984 ton = 2204.6 lb 流量 Cv值 = 水流量（US gal/min）于60°F下，流经压差为 1 psi 之阀门而所得出之流量定值。 Kv值 = 水流量（L/min）于20℃下，流经压差为 1 kgf/cm2 之阀门而所得出之流量定值。 So = 有效截面积（mm2） Q = 流量（Ng/min） S.T.P. = 标准温度及压力（0℃及101.3kPa绝对压力） N.T.P. = 正常温度及压力（20℃及101.3kPa绝对压力） M.S.C. = 公制标准情况（15℃及101.3kPa绝对压力） AMR = 温度：20℃及相对湿度：65%