流体的压力

我们把垂直并且均匀作用在单位面积上的力定义为流体的压力． 式为 P= 1 式中 P ——流体作用压力； F ——作用力； A ——作用面积。 在国际单位制中，作用力 F 的单位是牛顿 (N) ，作用面积 A 的单位是米 2 (m 2 ) ，压力 P 的单位是牛顿／米 2 即帕斯卡 (Pa) 。 在实际生活和生产中有不同的压力概念。 (1) 大气压力：大气压力是地球表面上空气柱的重量所产生的压力。用符号 P B 表示，大气压力值随气象情况、海拔高度和地理纬度等不同而改变。 (2) 表压力：测压仪表所指示的压力称为表压力，它是以大气压力为零起算的压力。用符号 P G 表示．表压力是通常工程中实用压力。 (3) 绝对压力：是指不附带任何条件起算的全压力。即液体、气体和蒸汽所处空间的全部压力。它等于大气压力和表压力之和．用符号 P A 表示： P A ＝ P G 十 P B (4) 疏空压力：当绝对压力小于大气压力时，大气压力与绝对压力之差称为疏空压力，又叫真空压力、负压力。用符号 P H 表示 : ： P H ＝ P B － P A (5) 差压 ( 压力 ) ：两个相关压力之差，常用符号 Δ P 表示。 绝对压力、表压力、大气压力、真空压力和差压之间的关系可用下图表示。 陈上述压力概念外，流量计量中还常使用静压、动压的概念： (6) 静压：静压是指在流体中不受流速影响而测得的表压力值。例如：对于管道流动由管壁处所测压力，均为静压值。过去把用液柱高度表示的静压称为压头，用水往高皮表示 静压称为静水头。 绝对压力、表压力、大气压力和真空间的关系 管内的流速分布图 (7) 动压：动压是指流体单位体积所具有的动能大小。通常用 1/2 ρν 2 计算。 式中 ρ—— 流体密度； v ——流体运动速度。 动压又称动压头。 流体的压力由各种测压仪表测定。常用测压仪表有弹簧式压力表、液体压力计等。 流体的压力是流量计量中一个极为重要的参数。差压式流量计就是利用测量节流件两端 的压力差来实现流量计量的．另外通过压力测量可知流量计的工作压力，进行必要的修正计 算，以确保流量计量的准确度。