广东明星太阳能有限公司

太阳能灯具与市电灯具应用经济对比

太阳能灯具作为太阳能运用的系列产品之一，已越来越得到广泛的重视，为了使广大用户对太阳灯具有更充分的了解和认识，现就太阳能照明灯具与普通市电灯具作对比分析.
一：经济效益分析对比：
经济效益分析的简单之处在于可以用数字统计的方法，清晰明了地解决问题。下面，我们以表格的形式从灯具价格、安装费用、配套费用、使用消耗、安全性能五个方面进行了数据计算。我们举以下三个对比案例。
对比案例一：某公园有5000平方草坪，安装200盏26W的草坪灯具，每天平均照明10小时，使用年限以10年为例。

| 市电草坪灯具 | 太阳能草坪灯具 |
| --- | --- |
| 项目 | 数量 | 单价 | 合计金额 | 项目 | 数量 | 单价 | 合计金额 |
| 灯具 | 200 | 180 | 36000 | 灯具 | 200 | 420 | 84000 |
| 管线铺设 | 200 | 150 | 30000 | * | * | * | * |
| 配套费用 | 36000*5% | 1800 | * | * | * | * |
| 首次投资费用 | 67800 | 首次投资费用 | 84000 |
| 电费 | 26W*10H*365天*10年*200盏/1000W.H*0.5元 | 94900 | 蓄电池 | 50元*3只*200盏 | 30000 |
| 光源 | 18元*5只*200盏 | 18000 | 光源 | LED10年不会坏 | * |
| 维护费 | 30元*10年*200盏 | 60000 | * | * | * | * |
| 10年费用总额 | 240700 | 10年费用总额 | 114000 |
| 安全性：由于普通灯具采用的能源为交流电，在某些方面十年的使用期内会出现管线老化，存在着很严惩的安全隐患。 | 安全性：太阳能灯具是低于36V的直流电，不会出现安全问题。 |
| 结论: 本案使中，如果将整个施工过程发生的费用考虑进去的话，安装太阳能灯具的初始投资与普通灯具基本相当（太阳能灯具初始投资为：67800元；普通 具初始投资为：68100元）；只需用普通灯具一年半的电费安装太阳能草坪灯具与普通草坪灯具的初装持平，只需4-5年就可全部收回投资。 |

对比安例二：某广场建设，需安装110W庭院灯100套，两灯间距40米，使用以10年为例，普通灯报价1500元/套，太阳能灯报价4000，分析对比：

| 市电庭院灯具 | 太阳能庭院灯具 |
| --- | --- |
| 项目 | 数量 | 单价 | 合计金额 | 项目 | 数量 | 单价 | 合计金额 |
| 灯具 | 100 | 1500 | 150000 | 灯具 | 100 | 4000 | 400000 |
| 管线铺设 | 4200M | 48 | 201600 | * | * | * | * |
| 配套费用 | 150000*5% | 7500 | * | * | * | * |
| 控制柜 | 1 | 3500 | 3500 | * | * | * | * |
| 首次投资费用 | 362600 | 首次投资费用 | 400000 |
| 电费 | 150W*10H*365天*10年*100盏/1000W.H*0.5元 | 94900 | 蓄电池 | 350元*3只*100盏 | 105000 |
| 光源 | 140元*3只*100盏 | 42000 | 光源 | LED10年不会坏 | * |
| 维护费 | 80元*10年*100盏 | 80000 | * | * | * | * |
| 10年费用总额 | 579500 | 10年费用总额 | 505000 |
| 安全性：由于普通灯具采用的能源为交流电，在某些方面十年的使用期内会出现管线老化，存在着很严惩的安全隐患。 | 安全性：太阳能灯具是低于36V的直流电，不会出现安全问题。 |
| 结论: 本案使中，如果将整个施工过程发生的费用考虑进去的话，安装太阳能灯具的初始投资与普通灯具基本相当（太阳能灯具初始投资为：400000元；普通 具初始投资为：362600元）；普通灯具每年的电费要用27375元，更换易损件和维护每年用12200元，而安装太阳能灯具只需普通灯具一年多的电费就与普通灯具的投资持平，两年以后每年可少支出30000元左右。 |

对比安例三：某道路，需安装250W道路灯具100套，两灯间距40米，使用以10年为例，普通灯报价3500元/套，太阳能灯报价10000，分析对比：

| 市电道路灯具 | 太阳能道路灯具 |
| --- | --- |
| 项目 | 数量 | 单价 | 合计金额 | 项目 | 数量 | 单价 | 合计金额 |
| 灯具 | 100 | 3500 | 350000 | 灯具 | 100 | 9800 | 980000 |
| 管线铺设 | 4200M | 73 | 306600 | * | * | * | * |
| 配套费用 | 350000*5% | 17500 | * | * | * | * |
| 控制柜 | 1 | 5500 | 5500 | * | * | * | * |
| 首次投资费用 | 679600 | 首次投资费用 | 980000 |
| 电费 | 300W*10H*365天*10年*100盏/1000W.H*0.5元 | 547500 | 蓄电池 | 550元*2只*100盏 | 110000 |
| 光源 | 220元*3只*100盏 | 66000 | 光源 | LED10年不会坏 | * |
| 维护费 | 120元*10年*100盏 | 120000 | * | * | * | * |
| 10年费用总额 | 1413100 | 10年费用总额 | 1090000 |
| 安全性：由于普通灯具采用的能源为交流电，在某些方面十年的使用期内会出现管线老化，存在着很严惩的安全隐患。 | 安全性：太阳能灯具是低于36V的直流电，不会出现安全问题。 |
| 结论: 本案例中,如果将整个施工过程发生的费用考虑进去的话,安装太阳能灯具的初始投资与普通灯具基本相当(太阳能灯具初始投资为:980000元,而安装太阳能灯具只需普通灯具4年的电费就与普通灯具的投资持平,4年以后每年可少支出60000元左右。 |

总结：1、就产品本身而言，太阳能灯具比普通灯具造价要高；
2、本案例中，如果将整个施工过程发生的费用考虑进去的话，安装太阳能灯具的初始投资与普通灯具基本相当；
3、规模越大，普通灯具安装的相关费用越高，其初始投资将高于太阳能灯具；
4、运行费用上普通灯具明显高于太阳能灯具有，而且会越来越高（电费、人工费）
5、使用稳定性上，太阳能灯具易受天气和使用环境影响是其弱点（可通过改变控
制方式来增强稳定性），目前不宜用在对照明要求十分严格的场所；
6、太阳能灯具的安全性非常高，不会像普通电力灯具出现安全隐患；
备注：太阳能灯具的寿命比普通电力灯具的寿命要高得多，如太阳能灯具的主要部件----太阳能电池组件的使用寿命25年；低压钠灯的平均寿命18000小时；低压高效三基色节能灯的平均寿命6000小时；超高亮LED的平均寿命大于50000小时以上；太阳能专用蓄电池的寿命为38AH以下2-5年；38-150AH的3-7年。按照常规小区按照当地物价局 “按纯住宅建筑面积一次性收取小区路灯维护费6元/㎡”的规定，使得普通灯具初始投资要高出太阳能灯具初始投资很多。总之，综合比较来看太阳能灯具节省投资的特点是相当明显的。
二：社会效益分析：
一项技术，一个产品具有经济效益固然是好事，但它的生命力如何，与它是否与社会发展相适应，是否具有超越其它产品的社会效益有直接的关系，太阳能技术和产品的出现，符合社会发展的需要，符合环保的要求，其所带来的社会效益是普通产品无法比护的，其生命力必将是旺盛而持久的。综上所述，太阳能照明产品在走过几年的徘徊期后，技术的提高、成本的降低使其终将迎来高速发展期，而高速发展必将带动技术的进一步提高和成本的进一步降低，如此良性循环，太阳能产品将改变过去“叫好不叫座“的局面，迎来新的辉煌。在此，我们愿与各级政府和其它企业一道，充分发挥各自的优势，为创造清洁环保的新时代做出自己的贡献！

广东明星太阳能有限公司编制