小型多功能真空封装机具有超强抽真空功能，能对各种塑料袋进行封口。该机自动化程度高，设有数字控制热封时间和过热自动保护报警装置。该机省电、体积小、重量轻、用途广、操作简便。它可以封装复合食品袋，铝箔袋，该机通过有关专家测定，性能已超过国外同类产品，处于国际领先地位。

该机对需要长时间保存的物品或食品，如：医药用品、电子器件、音像制品、照相机、毛料衣服、金银首饰、古玩字画、干鲜果品、茶叶、生熟肉类等物品，经真空封装后，可以有效的起到保鲜、保质、防潮、防霉、防锈、防污染、防氧化及真空灭菌的作用，从而延长保存期。该机封装的各种软包装食品，携带方便，适用于野外作业，出差旅游。该机还适用于各商业网点小型经营企业、医疗单位、大小饭店及宾馆，是提高经济效益及服务质量的必备品。

This DZ-280 series small multi-function vacuum sealer is the newest product. It has superior ability and can seal the opening of all kinds of plastic bags. This machine has a time controller and over-heat indicator. The machine is energy efficient, compact and portable in size, and is very simple to operate. It can seal ordinary plastic bags or composite plastic bags made of foil or wax paper. You should test the bag first before inserting goods if you are not sure of the composition of the bag you intend to use. This machine has been examined by experts and found to be superior to similar machines around the world in quality and

本机操作过程：

A：打开压盖

B. 拉上气嘴

C：将胶袋口套上气嘴

D：压下上盖左右两端，上盖将被锁住

E：按下电源开关，开始抽真空。

F. 正在抽真空

G：达到所需真空效果时，按下上压条，开始封口。.

H：封口后，按下上盖左右两端，上盖自动弹开；.

I：推开上盖

J：包装效果

| 参 数 | 数 值 |
| --- | --- |
| 型 号 | DZ-280/2SD |
| 封口宽度 | 40-2 280mm |
| 电源 | 220V/50HZ |
| 热封时间 | 自动控制[1-9s] |
| 外型尺寸[LXWXH] | 350*140*70 |
| 包装尺寸/材质 | --------/彩盒 |
| 毛重/净重 | 3KG/2.4KG |
| 使用寿命 | 正常情况下,每天工作八个小时,寿命约为:3-4年 [注：因生产频率及强度的差异，本机的实际寿命与此资料和相应程度的偏差，此资料为我厂整体统计平均值] |

合格证：

产品型号：     DZ-280/2SD

产品名称：     真空包装机

检 验 员：         02

出厂编号：    200704011

出厂日期：        年    月    日