機器外觀：

- 概述

本機是可用于真空包裝的中型真空充氣包裝機械，真空包裝是將包裝袋內抽成低真空後，立即自動

封口，由于袋內真空度高，殘留空氣極少，抑制細菌等微生物的繁殖。

二，用途

該機以塑料複合薄膜或塑料鋁箔複合薄膜爲包裝材料，對固體、液體、粉狀、糊狀，糊狀的食品糧食、果品、醬菜、果脯、化學藥品、電子元件、精密儀器表、稀有金屬等進行真空包裝。經包裝後可有效地防止産品（商品）氧化、黴變、腐化、受潮，達到保質、保鮮、保味、保色，延長産品商品儲存期限。

- 特點：

- 本機蓋采用全透明有機玻璃，對包裝過程一目了然。

- 本機具有抽真空、封口、印字一次完成之功能，爲適應不同的包裝材料和不同的包裝要求，該機設有真空度、熱封溫度、熱封時間等調整裝置，以達到最佳包裝效果。本機根據用戶的要求，配備換字方便、印字清晰的印字裝置，即在封口的同時，在封口綫上印上産品的保質期、出廠日期或出廠編號等。以符合國家食品標簽法的規定。

- 本機具有設計先進、功能齊全、性能穩定可靠、理想的小型真空包裝機械。

- 技術參數

  - 極限真空度：1.33KP

  - 包裝速度：0-25秒/次

  - 電機功率：0.9KW運轉

  - 熱封功率：1KW

  - 重量：120KG

  - 真空室尺寸/ 400x400x70mm

  - 電源：220V 50HZ

- 結構與原理

整機由有機玻璃蓋、真空室、機體電器控制系統、真空系統等部分組成，下工作室設有熱壓封口裝置，加熱元件是鎳鉻帶，裝置在膠木熱壓體上與真空室之間絕對絕緣，膠木熱壓架緊貼在氣囊上，熱封前氣囊處于真空狀態，熱封時，氣囊通過電磁閥與大氣相通而産生壓差，使氣囊變大，加熱頭（鎳鉻帶）上擡，壓緊封口袋，同時加熱，而完成封口。

本機電源爲三相四綫制，采用相壓380V，工頻50HZ（或單相220V，工頻50HZ），真空泵電機功率0.75KW，轉速2800轉/分，本機加熱系統系調壓式，可選電壓有三檔：29V（03）、36V（02）、43V（01），調節變壓器，即可改變熱封溫度。

本機由抽氣閥、充氣閥、放氣閥等組成真空系統，作執行機構，直空泵啓動，即可從真空室抽氣，當達到預定的真空設置，真空泵停止運轉，且整個程序轉向下一個熱封程序，本機采用單級施片式真空泵（有關泵的技術性能詳見泵的說明書），本機結構及面板操作電氣原理，真空系統原理，詳見後面圖示說明。

- 操作程序

  - 根據需要撥動電源開關，接通電源，電源指示燈亮。

  - 將裝有物品的塑料袋置放真空室內，袋口整齊擺在熱封條上幷套上氣嘴。

  - 壓下機蓋，面板上抽氣（真空）指示燈亮。真空泵開始抽氣，機蓋即被自動吸住，抽真空旋鈕可根據包裝要求調節真空度高低，調節時，視刻度由低至高，幅度要小。

  - 當抽氣達到設定的時間，即所要求的真空度時，即抽氣結束。

  - 抽氣完畢時，指示燈隨之熄滅，熱封指示燈亮，即進入充氣動作；

  - 充氣到設定時間後，開始進入封口程序，面板上設熱封時間，以適應不同厚薄材料，調節時間時，旋動幅度要小，防止熱封溫度突然增高，燒毀熱封配件。

  - 當達到熱封時間時，熱封指示燈熄滅，以示熱封結束，真空室經電磁閥自動接通大氣，直至機蓋自動擡起，真空包裝過程全部結束，準備進行下次包裝循環。

- 維修保養

  - 操作前必須詳看說明書，熟悉調整和使用方法。

  - 按真空泵說明書規定，對真空泵進行定期保養，加油（注意保持油位），幷嚴格注意不允許倒轉，以免造成泵的誤操作和泵倒轉，油倒噴至泵內真空系。

  - 經常檢查下熱壓架封口漆布（聚四氟乙烯）上有無异物，是否平整，以確保封口强度。

  - 經常檢查機器接地是否接觸良好，保證安全用電。

  - 發現故障時，應及時關閉電源，必要時，要接急停按鈕，待放氣後提起機蓋，然後關掉電壓，檢查原因，排除故障。

- 常見故障及排除方法

  - 不會抽空或真空度不高

    - 真空泵反轉，檢查真空泵旋轉方向是否與泵的電機箭頭相符，則須調整相應。

    - 新機使用時，可能由于上蓋密封圈與下室平面末吻合，故需在機蓋上輕加壓力，使機蓋與下室間吻合密封。

    - 行程開關不到位，調整行程開關限位片的位置。

    - 時間繼電器失控，更換。

    - 放氣閥關閉不嚴，産生泄漏，檢查放氣電磁閥、閥芯（橡膠）。有否磨損，污染或閥芯中心偏移。

    - 檢相管路各部位是否有泄漏或鬆動。

  - 熱封質量不好

    - 檢查包裝袋口處是否清潔，要避免封口處沾污。

    - 檢查鎳鉻帶是否工作正常，有否短路、斷路現象。

    - 熱封溫度、熱封時間是否選擇適當。

    - 檢查下熱壓的氣囊有否泄漏。

    - 熱封電磁閥工作不正常。

  - 不能放氣

      - 時間繼電器失控，觸點接觸不良或損壞。

      - 無電源，檢查電源電路。

      - 檢查放氣電磁閥是否正常工作。

合格证

产品型号：    YG-400

产品名称：  单室真空包装机

检 验 员：      06

出厂编号：    YG20070408

出厂日期：        年    月    日