目  录

- 产品说明

- 操作说明

- 常见故障排除方法

- 产品保养

- 产品配套胶头选购

- 产品油墨溶剂的选配

- 产品说明：

本产品是本公司科研人员总结长期的生产经验和参阅世界发达国家移印机之精萃，在深入了解用户使用意见等基础上设计研制的首代环保型电动墨杯移印机，采用墨盒作90度往返运动，相对传统移印机，操作更方便、卫生，且加大了钢板的面积，大大增加了预置信息量。该产品问世给广大用户工作环境的改善带来了喜讯，它能为用户每年节省40%的油墨80%溶剂，在实际使用中，大大地减少了油墨溶剂气味，可以半个工作日不用加溶剂，并可提高生产效率。油墨浓度稳且能长时间保持稠度，免除清洗油盘的麻烦。

本产品最大印刷面积φ40mm，采用优良的机械传动装置，不再使用传统的气源，无躁音，工作速度可调，易于操作和维护。广泛用于条行码，批号、保持期、商标、瓶盖、化妆品盒罐、玩具、电子附件等各种行业印刷工作。

- 主要性能参数及外形重量

  - 操作方式：电动无级调速

  - 电源：220V  50HZ

  - 功率：55W

  - 工作速度：1000-2400次/小时

  - 印刷面积：ф40mm

  - 印物高度：250mm

  - 外形尺寸：520×320×450mm(长x宽x高)

  - 整机净重：25kg

- 墨杯使用步骤：

控制面板

    - 首先松开衬板压紧螺钉和墨杯固定架锁紧螺丝整体取出移印钢板与墨杯；

    - 颠倒180°，即墨杯处在移印板上方，将墨杯从钢板中轻轻滑出，以不使剩余油墨洒滴出来，并防止操作不当而损坏墨杯密封环；

    - 做好准备工作：备齐油墨、溶剂、专用调墨杯、调搅棒等，取少量油墨加少许溶剂先在专用调墨杯调和均匀，其浓度为倒出油墨成线状即可；

    - 沾有溶剂的干净擦布抹净移印模钢板表面；

    - 把油墨倒进墨杯内至七八成满，需左手持墨杯，右手持钢板，此时持墨杯的食指应高出密封环一些，再将钢板慢慢盖上墨杯，这样可以防止密封环因磁铁的吸力与钢板撞击而造成密封环损坏；

    - 使墨杯吸附在移印模钢板上后再倒扣在机器台面上整体安装，即可开始工作；

注：

1、为保证钢板的灵活性，请在钢板未使用区擦少许机油，以防生锈；

2、请勿将油杯的压力调节太大，否则会导致杯架变形，油杯与钢板接触面不平衡；

3、若需要清洗胶头，请用透明胶纸粘附胶头上的杂物和油墨，切勿用布或纸请行清理；

4、若打印内容出现一条线现象，请确认是否为钢板内外圆缝隙所致，若是，则将胶头的缺口位置调至钢板缝隙处即可，若为其它地方，请用棉线拉去四氟圈周边的干油墨[或用用螺丝刀及软布擦去干油墨]，用布将钢板上干油墨擦掉即可；

- 常见故障排除方法

为保证密封墨杯较理想状态，并防止油墨漏出，正确的使用和保养很重要。下面是常见故障处理方法；

| 故 障 现 象 | 产 生 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| A:线状油墨残留在钢片上 | 密封四氟胶圈有损坏或油墨干在密封四氟圈上 | 清洗四氟胶圈 |
| B：一层油墨薄膜残留上钢片上 | 密封四氟胶圈压力不够 | 调节油墨上方三个压力螺丝[请适当调节，否则杯架会变形] |
| C：图案表面发黑 | 油墨发干 | 重调油墨 |
| D：印刷效果模糊 | 钢板文字部分油墨干结 | 用粘有溶剂的布擦拭钢板文字部分 （注意：停机时油杯应覆盖所印内容，否则将重新出现此类现象） |

- 产品配套胶头的造构

本公司提供各种移印胶头，您可以随时将您希望印刷的产品告诉我们，我们将为您造配适宜的移印胶头，以保证让您印刷出理想的产品；下面是常用的三种胶头和选用方法：

1、园形或锥形胶头         适合园形或正方形图案

2、楔形                   适用于扁长方形图案

3、多头胶型               适用于分散图案

理想的印刷效果按下列方法选胶头：

  - 尽量选择园形锥形胶头；

  - 尽量选择角度较大的胶头；

- 产品油墨、溶剂的选配优良的移印油墨应具备下列特点：

    - 粘性强；

    - 流动性好，有些油墨成浆状，无法在墨杯中流动；

    - 即使溶剂挥发些，油墨也能保持足够的粘性；

    - 油墨的粘度应细微，以便印刷更光泽，正常油墨印刷厚度0.007mm；

    - 油墨光泽不受印刷表面影响而改变；

    - 应干快，并保持应有的粘性；

- 溶剂的选用：

溶剂主要用于配制油墨浓度，慢干水是用来调节油墨干湿速度，使用本公司提供的墨杯能将油墨浓度有效控制：溶剂、慢干水的加入，要靠用户观察印刷效果来决定其添加时间和份量。欢迎选购本公司提供的优质移印油墨，溶剂、慢干水。

合格证：

产品型号：     380

产品名称： 环保型油墨移印机

检 验 员：

出厂编号：

出厂日期：        年    月    日

# Text boxes

电源开关      保险    电压表       打码调速     点动