GSM-IV手机彩信可视防盗报警器

使用说明书

手机彩信可视防盗报警器广泛应用于家庭、小区物业、电力、交通、石油、煤炭、铁道、市政、公安等部门的安防装置、数据监测以及远程监控系统中。

- 如何理解主机基本功能

1、利用三频GSM 900MHz、1800MHz、1900MHz无线网络，报警不受距离限制。

2、支持GSM/CDMA手机，兼容中/英文短消息报警功能，移动中接警和布撤防。

3、触发报警后主机会自动存储及发送现场彩色图像，证据确凿。

4、可将抓拍的现场彩色图像发送至用户设置的5个手机。

5、可将抓拍的现场彩色图像发送至用户设置的2个Email信箱。

6、支持联通CDMA彩e 手机用户接收移动彩信功能，真正做到移动联通。

6、支持现场图像移动侦测报警功能。

7、传输图像大小可调：QCIF(160×128)、CIF(320×240)、VGA(640×480)
8、预设5组报警电话号码及房号信息，可向主人、小区保安、110联网报警中心报警。

9、报警现场监听功能：能清晰地听到现场的语音、人走动、挖、撬 等动作声音。

10、通过无线遥控器，控制该系统布防、撤防或紧急报警，使用户在实际使用中方便快捷。
11、密码操作确保系统安全，短信息密码设置，遥控布防、撤防、监听、远程遥控及现场拍照。
12、主人能通过电话或手机，远程遥控监听现场或现场图像拍照等。
13、主人能通过电话或手机，远程遥控三路输出，控制房间灯光、空调开关、电饭煲等。

14、主机具有三路有线输入控制端，方便连接各种有线报警设备。

15、主机具有报警时继电器输出控制端，方便可联动电源、录像等工作。

16、主机具有外接喇叭接口、静音/警笛声报警转换。

17、可配各种无线防盗探测器、无线红外对射栅栏、无线烟感、无线煤气感、无线紧急按钮。

18、全无线系统，不用布线施工，安装方便。特别适用于车库、仓库等有线网络不到的场合。

- 如何辨别主机后面引脚功能

1、电源插座，接12V/1.5A直流电源，内芯正极外壳负极。

2、RS-232串口摄像头插座,外接有线摄像头。

3、10芯连接端口：GND; SPEAKER; RELAY1; RELAY2; O3; O2; O1; I3; I2; I1

第1脚是地引出端；第2脚是外接喇叭引出端，音频报警声输出，直接连接无源喇叭，喇叭的另一端接地；第3脚、第4脚是内部继电器引出端，平时两脚断开，报警时才接通3分钟，可联动电源、录像等工作；第5脚、第6脚、第7脚是控制输出端，可通过远程电话遥控输出5V电平，外加接口电路可控制房间灯光、空调开关、电饭煲等；第8脚、第9脚、第10脚是有线输入端，每个端口对地短路可触发报警。

4、SIM卡座，用笔尖压一下按SIM卡座位边的小黄点，弹出卡座,取出卡座后把GSM卡夹好，再压入。

5、复位健(RESET)，按住复位键(RESET)再插上电源，3秒后听到嘟一声或橙灯转为红灯，再等红灯转为橙灯，系统恢复到初始状态,密码为123456 ，主机内存的所有探测器清空。

6、天线座ANT，插上电源之前，要先接上天线。

三、如何开启主机

1、购买一张新的SIM卡,或把旧的SIM卡放在手机上并把SIM卡上的电话本和短信全部删除，然后把SIM卡放入主机后面的SIM卡座中。

2、外接有线摄像头连接RS-232串口摄像头插座、接上GSM天线。

3、再把直流电源(12V/1.5A)插入主机时,橙灯常亮,GSM模块开机。橙灯慢闪,开始寻找GSM网络和检测SIM卡。 橙灯快闪,检测摄像头。20秒后绿灯常亮，主机自检成功，主机自动进入撤防状态。若绿灯慢闪，主机处于撤防状态。若红灯闪烁，主机处于报警状态，红灯闪慢闪,发送短信；红灯闪快闪,发送彩信。

四、如何设置主机呼出的电话号码(5组)和主机发送的短信内容(5条)

- 用户可以发送一条短信对主机呼出电话号码和发送的短信内容进行设置，短信格式如：

密码#操作码# 。

如发一条短信息123456#51# 13905950001#，表示存第1个电话号码。

如发一条短信息123456#52# 13905950002#，表示存第2个电话号码。

如发一条短信息123456#53# 13905950003#，表示存第3个电话号码。

如发一条短信息123456#54# 13905950004#，表示存第4个电话号码。

如发一条短信息123456#55# 13905950005#，表示存第5个电话号码。

若需要设置报警中心电话号码加用户ID 号，可做：

发一条短信息123456#71# 88886666#0001#，表示报警中心电话号码是88886666,

用户ID 号是0001。报警中心电话（0-15位）；用户ID 号（4位）

报警时拔通电话后会发出用户ID (双音频),此方法是配合小区中心主机显示用户信息。

删除主机己存贮电话号码可发短信息：123456#51##，表示删除第1个电话号码。依次类推。

查询主机己存贮电话号码可发短信息：123456#50#。查询主机己存贮报警中心电话号码可发短信息：123456#70#。

- 主机己固化6条短信内容，第1－3条对应有线触发端口I1、I2、I3，第4条对应现场图像移动触发报警,第5条对应无线(红外、门磁、遥控器等)触发报警,第6条对应紧急求助：

端口I1报警时：端口1报警。

端口I2报警时：端口2报警。

端口I3报警时：端口3报警。

图像移动报警时：图像报警。

无线探测器报警时：无线报警 。

紧急求助时： 紧急事件。

用户可以发送一条短信来更换短信内容：

如发一条短信息123456#81# 前门被打开了#，代替端口1报警。

如发一条短信息123456#82# 中门被打开了#，代替端口2报警。

如发一条短信息123456#83# 后门被打开了#，代替端口3报警。

如发一条短信息123456#84# 注意有现场图片#，代替图像报警。

如发一条短信息123456#85#客厅有人进去#，代替无线报警 。

紧急求助时己固化信息无须改变。

查询主机己存贮短信内容：123456#80#。

注：用户自编的短信内容不超过10个汉字或英文字母。若主机复位，短信内容恢复到己固化后6条短信内容。

五、如何测试主机的报警功能

主机开机后处于撤防状态,用户可以通过遥控器(布防键)或发短信(123456#1#1#)来布防。

当在布防状态下，绿灯慢闪，若有线输入端触发报警(I1、I2、I3任一端对地碰一下)，或无线探测器触发报警(无线红外、无线门磁、遥控器的紧急按钮等动作)，或在现场对准摄像头走动触发报警，均会使主机发出报警信息。

- 若主机开启短信/彩信报警功能，则能根据触发口(有线I1、有线I2、有线I3、无线探测器、图像移动侦测)发送对应短信/彩信内容，发送完短信/彩信后再拔打电话报警。若主机关闭短信/彩信报警功能，则直接拔打电话报警。在报警时，可按遥控器的撤防键，退出报警状态。

- 报警时，用户接通电话可监听，也远程控制，输入密码正确后，按3#1# 让主机立即发出现场警声，按3#0# 关闭现场警声。按4#1#切换到监听。

- 平常时，主人可通过电话远程遥控，输入密码后才能进一步操作。

六、如何通过短息信远程遥控设置主机的功能

可以发送一条短信对主机进行设置，短信格式如：密码#操作码# 。

如发一条短信息：123456#1#1# ，表示马上对主机布防状态。

如发一条短信息：123456#22#0# ，表示设置图像尺寸 (小): 160x128。

如发一条短信息：123456#31#888000#把密码修改为888000

如发一条短信息：123456#61#269999@163.com # (设置第一个邮箱地址)

如发一条短信息：123456#71# 88886666#0001# (设置报警中心电话号码加用户ID 号)

当主机收到短信息后，执行所要求的设置后会返回一条确认短信息，用户收到短信息就知道主机现在的工作状态。

主机返回的确认信息格式：

撤防；报警声:开；短信:开；彩信:开；电话:关；红外灯:关；

图像:中；报警图片:1；请求图片:1；移动侦测:开

| 操作 | 功能说明 | 操作 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# 1# | 马上布防 | 1# 0# | 马上撤防（默认） |
| 2#--# | 马上请求发送现场图片（1-20）张，2#1# 表示1张图片 |
| 3# 1# | 马上打开现场报警声，立即响 | 3# 0# | 马上关闭现场报警声 |
| 4# 1# | 马上打开现场监听 | 4# 0# | 马上关闭现场监听 |
| 11#1# | 设置报警声开启（默认） | 11#1# | 设置报警声关闭 |
| 12#1# | 设置报警时发送短信（默认） | 12#0# | 设置报警时不发送短信 |
| 13#1# | 设置报警时发送彩信（默认） | 13#0# | 设置报警时不发送彩信 |
| 15#1# | 设置报警时拨打电话（默认） | 15#0# | 设置报警时不拨打电话 |
| 21#--# | 设置拍照的图像大小（0-2）（默认中1），0-小；1-中；2-大 |
| 22#--# | 设置报警时自动发送现场图片的张数（0-20），（默认1张） |
| 23#1# | 设置红外灯开启 | 23#0# | 设置红外灯关用（默认） |
| 24#1# | 设置摄像头移动侦测开启（默认） | 24#0# | 设置摄像头移动侦测关闭 |
| 31#--# | 设置新密码（默认123456）,1—6位密码 |
| 50## | 查询已经存储电话号码 |  |  |
| 51#--# | 设置用户号码第1 组（0-15位） | 52#--# | 设置用户号码第2 组（0-15位） |
| 53#--# | 设置用户号码第3组（0-15位） | 54#--# | 设置用户号码第4组（0-15位） |
| 55#--# | 设置用户号码第5组（0-15位） |  |  |
| 60## | 查询已经存储邮箱地址 |  |  |
| 61#--# | 设置第1个邮箱地址（0-31位） | 62#--# | 设置第2个邮箱地址（0-31位） |
| 70## | 查询已经存储的报警中心电话号码 |
| 71#--# | 设置报警中心电话及用户号，71#报警中心号码#用户号# |
| 80## | 查询已经存储短信内容 |  |  |
| 81#--# | 设置短信内容第1组（1-10字） | 82#--# | 设置短信内容第2组（1-10字） |
| 83#--# | 设置短信内容第3组（1-10字） | 84#--# | 设置短信内容第4组（1-10字） |
| 85#--# | 设置短信内容第5组（1-10字） |  |  |
| 90## | 查询当前主机端口状态 |
| 91#1# | 控制主机端口1输出高 | 91#0# | 控制主机端口1输出低 |
| 92#1# | 控制主机端口2输出高 | 92#0# | 控制主机端口2输出低 |
| 93#1# | 控制主机端口3输出高 | 93#0# | 控制主机端口3输出低 |
| 94#1# | 控制主机端口4(继电器两端吸合) | 94#0# | 控制主机端口4(继电器两端断开) |

七、如何通过打电话远程遥控设置主机的功能(可选)

用户打入主机电话，输入密码123456＃，滴一声后可进入远程报警主机功能设置，操作码如上表。

如马上请求发送1张现场图片,可按：2#1# ,然后挂机。

以上设置，若长滴一声,表示操作成功,滴滴两声表示操作有误，应重新输入。

八、如何在主机上增加新的探测器

若报警主机要增加无线红外探测器、无线门磁、无线遥控器等，可在主机正常工作状态下 (绿灯常亮或闪烁时)，按住主机后面复位键(RESET)一秒后，等指示灯转亮红色，再把探测器发射一下，若主机的指示灯闪烁一下或外接喇叭 ‘嘀’ 一声，表示主机已确认。若再按住复位键(RESET)一秒或过20秒后，主机会自动退出并转入正常工作。

九、如何在主机上取消已丢失的探测器

当无线探测器(如遥控器)丢失，则需要从主机中清除该探测器，以保安全。方法是：按住复位键(RESET)再插上电源，3秒后听到嘟一声或橙灯转为红灯，再等红灯转为橙灯，系统恢复到初始状态,密码为123456 ，主机清除所有探测器。原来的其他无线探测器，必须重新按上面增加探测器的操作方法存入主机内。短信内容恢复为原固化的6条短信。

十、如何使用无线遥控器来控制主机

无线遥控器有4个键：布防键，撤防键，紧急键，功能键。

当你按一下布防键，主机面板信号灯SIGNAL闪烁绿色，这时无线探测器触发或现场图像移动触发(布防后移动侦测延时十五秒左右)或有线端口触发都会使主机报警，拔出电话和发送短信/彩信,此时主机面板信号灯SIGNAL变为红色闪烁。

当你按一下撤防键，主机面板信号灯SIGNAL绿色常亮，这时无线探测器触发或有线端口触发都不会使主机报警。

当你按一下紧急键，不管主机处于布防状态(SIGNAL闪烁绿色)，还是撤防布防状态(SIGNAL绿色常亮)，都会使主机报警，拔出电话和发送短信/彩信,此时主机面板信号灯SIGNAL变为红色闪烁。

十一、如何区分主机面板上的5个指示灯

- 第1个指示灯OUT1、第2个指示灯OUT2、第3个指示灯OUT3分别对应控制输出口O1、O2、O3的状态，当该控制输出口为高电平，对应的指示灯亮，当该控制输出口为低电平，对应的指示灯灭。

2、第4个指示灯RELAY CLOUSE代表主机内部继电器的状态，当主机内部继电器吸合，继电器的2个引出端内部连通，对应的指示灯亮，当主机内部继电器释放，继电器的2个引出端内部断开，对应的指示灯灭。

第5个指示灯SIGNAL代表主机的信号状态，当主机打开电源后, 橙灯常亮,GSM模块开机。橙灯慢闪,开始寻找GSM网络和检测SIM卡。 橙灯快闪,检测摄像头。20秒后绿灯常亮，主机自检成功，主机自动进入撤防状态。若绿灯慢闪，主机处于撤防状态。若红灯闪烁，主机处于报警状态，红灯闪慢闪,发送短信或彩信设置；红灯闪快闪,发送彩信。

十二、如何了解GSM三频报警系统主要技术参数

1、待机电流：30mA (摄像头移动侦测关闭)

2、供电电压： 9V－12V

3、工作温度： -40℃－ +55℃

4、支持GSM900/1800/1900 MHz三频工作模式

5、支持PHASE 2/2+协议（包括数据业务）

6、发射功率：（2W）/EGSM900，（1W）/GSM1800 GSM1800

7、接收编码：ASK

8、接收频率: 315/433 MHz

9、遥控距离：100 m (开阔地)

10、接收探测器个数：10个

十三、如何排除简单故障

- 上电橙灯一直慢闪不停,可检查SIM卡是否装好?天线是否装好?

- 上电橙灯一直快闪不停,可检查摄像头是否装好?

- 报警时主机变红灯，有警声，但马上转绿灯，可检查主机是否存储电话号码?

# Text boxes

紧急键

功能键

布防键

撤防键